УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА                        УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «КРИЧЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

НОРМИРОВАНИЕ ТОЧНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВЫПОЛНЕНИЮ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

для учащихся заочной формы обучения

Специальность:  2-740601 «Техническое обеспечение процессов

сельскохозяйственного производства» (по направлениям)

РАССМОТРЕНЫ

на заседании цикловой комиссии

Протокол №1 от 28.08.2015 г.

Председатель цикловой комиссии

______________    Н.Н.Машкетов

Кричев

2015

Разработчик: преподаватель первой квалификационной категории

Машкетов Николай Николаевич,

УО «КГПАТК»

Рекомендованы к использованию в образовательном процессе цикловой комиссией

специальности «Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства».

Данные материалы подготовлены преподавателем в соответствии с типовой учебной программой по учебной дисциплине «Нормирование точности и технические измерения» и с учетом требований действующих нормативных документов.

В методических рекомендациях и указаниях даются разъяснения для учащихся заочной формы обучения по изучению учебной дисциплины и выполнению домашней контрольной работы.

Предназначены для учащихся заочной формы обучения. Также будут полезны всем заинтересованным педагогическим работникам.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА……………………………………...……	4

2 ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ…………………..…..	6

3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН…………………………………………...……..	7

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ  И ЛАБОРАТОРНЫХ РАБО…………..	8

5 МЕТОДИЧЕСКИЕ   РЕКОМЕНДАЦИИ  П О  ИЗУЧЕНИЮ РАЗДЕЛОВ,   ТЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ……………………..……	9

6  КРИТЕРИИ   ОЦЕНКИ   РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   УЧАЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ……....	30

7 ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ………………………………………………….	32

8 МЕТОДИЧЕСКИЕ         РЕКОМЕНДАЦИИ         УЧАЩИМСЯ П О            ВЫПОЛНЕНИЮ ДОМАШНИХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ………............	35

9  ТАБЛИЦА ВАРИАНТОВ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ…………………………………………………..	36

10 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ……………………………………………………………………….	37

11 ОБРАЗЕЦ ВЫПОЛНЕНИЯ ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ  ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ…………………………………………………..	 42

12 ТРЕБОВАНИЯ К  ОФОРМЛЕНИЮ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ

РАБОТЫ……………………………………………………………………….	51

13 ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ   ДОМАШНЕЙ  КОНТРОЛЬНОЙ  РАБОТЫ……………………………………………………………………….	52

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОБРАЗЕЦ ВЫПОЛНЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ…………………………………………………..	53

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ        ЗАПИСКА

В преподавании учебной дисциплины «Нормирование точности и технические измерения» основное место должны занимать вопросы чтения условных обозначений, требований к точности геометрических параметров, применяемых в технической документации изделия, и выбор норм точности по аналогии. Техник-механик обязан уметь читать чертежи, назначать нормы точности параметров, выбирать методики выполнения измерений и давать заключение о годности деталей по результатам измерений их геометрических параметров. Для этого необходимо иметь базовые знания принципов построения полей допусков (предельных контуров деталей) при нормировании размеров гладких цилиндрических поверхностей, сложных поверхностей (резьбовых, шлицевых, зубчатых), а также полей допусков формы и расположения поверхностей и параметров шероховатости.

В системе подготовки техников-механиков важное место занимает комплекс вопросов точности геометрических параметров, их стандартизации и технических измерений, от чего в большей мере зависит качество выпускаемой продукции. Изучение этого комплекса вопросов является целью учебной дисциплины «Нормирование точности и технические измерения».

Для достижения поставленной цели необходимо добиваться формирования у учащихся прочного знания:

- основных принципов построения систем допусков и посадок;

- структуры базовых стандартов основных форм взаимозаменяемости;

- элементов теории технической механики;

- правил выбора методики выполнения измерений и пользования основными универсальными средствами измерений и жесткими калибрами.

Объем и содержание задания определены программой учебной дисциплины и учебным планом, предусматривающим выполнение одной контрольной работы.

На лабораторно-экзаменационную сессию отводиться 16 часов. Оставшиеся часы (в соответствии с учебным планом дневного отделении – 38  часов) должны быть отработаны самостоятельно.

Для приобретения практических навыков и закреплению теоретического материала учебной программой предусмотрено 4 часа лабораторных работ и 4 часа практических работ. Оставшиеся часы учащийся-заочник должен отработать самостоятельно. Рекомендации по их выполнению даются в методических указаниях к соответствующим темам. Перечь обзорных занятий, практических и лабораторных работ, намеченных для изучения и проведения в учебном заведении, указан в примерном тематической плане. Это распределение является примерным и может быть уточнено цикловыми комиссиями каждого учебного заведения.

Изучение разделов и тем предмета  предлагается выполнять в следующей последовательности:

- Ознакомиться с программой учебной дисциплины.

- Подобрать соответствующую литературу для изучения учебной дисциплины и выполнения контрольных работ.

- Изучить программный материал и кратко законспектировать, используя методические указания.

- Выполнить лабораторно-практические работы, приведенные в программе.

- Проверить уровень усвоения материала по рекомендуемым темам, ответив на вопросы для самоконтроля в конце тем.

- Выполнить контрольные работы в сроки, предусмотренные графиком.

В период лабораторно-экзаменационной сессии углубить и привести в систему знания по учебной дисциплине, сдать зачет и экзамен.

Изучив учебную дисциплину, учащийся должен знать:

      - методы и средства контроля точности и качества обработки;

  - основные принципы построения систем допусков и посадок;

  - методику расчета допусков и посадок простейших средств измерения размеров деталей по заданному алгоритму (образцу);

  - методику выполнения измерений универсальными средствами

Учащийся должен уметь:

    - пользоваться стандартами Единой системы допусков и посадок (ЕСДП);

    - использовать средства контроля размерной точности и качества поверхности;

    - рассчитывать по алгоритму простейшие средства контроля размеров.

Контрольная работа выполняется в отдельной тетради, в клетку, в соответствии с порядковым номером в учебном журнале или согласно полученного шифра.

Контрольная работа должна быть выполнена одним цветом ручки. Чертежи, схемы, графики, характеристики должны выполняться карандашом, под линейку с соблюдением ГОСТ.

После получения работы с оценкой и замечаниями преподавателя надо исправить отмеченные ошибки, выполнить все его указания и повторить недостаточно усвоенный материал. Если контрольная работа получила неудовлетворительную оценку, то учащийся выполняет ее снова по старому или новому варианту в зависимости от указания рецензента и отправляет ее на повторную проверку. В случае возникновения затруднений при выполнении контрольной работы учащийся должен обратиться в колледж для получения устной или письменной консультации.

2 ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1 Слесарчук В.А., Нормирование точности и технические измерения / В.А. Слесарчук. - Минск: РИПО, 2012. – 225 с.

2 Козловский, И.Х, Основы стандартизации, допуски, посадки и технические измерения /И.С, Козловский, АН. Виноградов. М., 1982.

3 Соломахо, И.Л. Основы стандартизации, допуски, посадки и технические измерения /В.Л. Соломахо, Б.В.Цитович. Минск, 2004.

4 Белкин, И.M. Средства линейно-угловых измерений / И.М. Белкин. М., 1982.

5Якушев,А.И. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения / А.И. Якушев, Л.Н. Воронцов, Б.М. Федотов. М., 1986.

6 Зайцев, С.А. Нормирование точности/ С.А. Зайцев, А.Н. Толстов, А.Д. Курадов. М., 2004.

7 ЕСДП СЭВ в машиностроении / под ред. В.В. Бойцова, М., 1982.

8 Белкин, И.М. Справочник по допускам и посадкам для рабочего- машиностроителя / ИМ. Белкин. М., 1982.

9 Зинин, Б .С. Сборник задач по допускам и техническим измерениям / Б.С. Зинин, Б.Н. Ройтенберг, М., 1983.

10 Козловский, Н.С. Сборник задач по допускам и посадкам / Н.С.Козловский, АН. Виноградов, М., 1.982.

11 Научно-практический журнал «Новости. Стандартизация и сертификациям / HПPУПБелГИСС.

3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

| Раздел, тема | Количество учебных часов | Время на самостоятельную работу учащихся (часов) |
| --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе |  |
|  | для дневной формы | для заочной формы | на обзорные занятия | на практические занятия |  |
| Введение | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 1. Основные понятия о допусках и посадках | 4 | 2 | 2 |  | 2 |
| 2. Единая система допусков н посадок для гладкий цилиндрических и плоских поверхностей | 10 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 3. Нормирование точности формы и расположения поверхностей | 4 | 1 | 1 |  | 3 |
| 4. Волнистость и шероховатосгь поверхностей | 2 |  |  | 2 |  |
| 5. Технический контроль и измерения | 12 | 2 |  | 2 | 10 |
| Обязательная контрольная работа | 1 |  |  |  | 1 |
| 6. Нормирование точности конических соединений и углов | 4 |  |  |  | 4 |
| 7. Нормирование точности резьбовых поверхностей и соединений | 4 | 2 | 2 |  | 2 |
| 8. Нормирование точности зубчатых колес и передач | 4 | 2 |  | 2 | 2 |
| 9. Нормирование точности подшипников качения | 2 |  |  |  | 2 |
| 10. Нормирование точности шпоночных соединений | 2 |  |  |  | 2 |
| 11. Нормирование точности шлицевых соединений | 2 |  |  |  | 2 |
| 12. Цепи размерные | 2 | 2 |  |  | 2 |
| Итого | 54 | 16 | 8 | 8 |  |

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ И ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

1. Практическая работа №1: «Расчет допусков и посадок на примерах

различных соединений»

2.Практическая работа №2 «Назначение допусков формы, расположения и шероховатости поверхностей».

2. Лабораторная работа №1: «Контроль размеров и отклонений формы с помощью микрометрических приборов»

3. Лабораторная №2: «Контроль параметров точности зубчатых колес»

5 МЕТОДИЧЕСКИЕ    РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО ИЗУЧЕНИЮ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Цели изучения темы | Содержание темы | Требования к изучению |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Сформировать представление о содержании и задачах дисциплины, ее роли в становлении специалиста. Сформировать понятие овзаимозаменяемости, ее видах и ее нормативной базе. | Введение Роль дисциплины в системе подготовки специалистов. Роль условных обозначений точности параметров на чертежах, необходимость умения их читать. Понятие о взаимозаменяемости, краткие сведения об истории ее развития. Виды взаимозаменяемости. Значение взаимозаменяемости в производстве. Стандартизация как нормативная база взаимозаменяемости. Вопросы для самоконтроля: 1.Роль дисциплины в системе подготовки специалистов. 2.Роль условных обозначений точности параметров на чертежах. 3.Понятие о взаимозаменяемости. 4.Виды взаимозаменяемости. 5.Стандартизация как нормативная база взаимозаменяемости. [1, стр.3-5] | Высказывает общее суждение о содержании и задачах дисциплины, ее роли в формировании специалиста. Раскрывает понятие «взаимозаменяе мость», ее значение; описывает виды взаимозаменяемости. Излагает исторические факты применения взаимозаменяемости, объясняет,что является основой взаимозаменяемости. |
| 1. Основные понятия о допусках и посадках |
| Сформировать понятие о размерах, допусках и посадках, видах поверхностей. Научить строить схемы полей допусков; определять предельные размеры, допуски и годность размеров деталей. Научить обозначать допуски на чертежах и расшифровывать стоящие на чертежах обозначения допусков и размеров. Сформировать умение определять тип посадки, научить рассчитывать предельные зазоры, натяги, допуск посадки. | Номинальные, действительные, предельные размеры. Действительные и предельные отклонения. Условие годности размера. Понятие о допуске. Способы задания допусков на чертежах. Понятие о видах поверхностей. Понятие о посадках и их типах. Посадка как функциональная характеристика соединения. Посадки с зазором, с натягом, переходные, их характеристики. Схемы расположения полей допусков посадок различного типа. Расчет предельных зазоров, натягов и допусков посадок. Вопросы для самоконтроля: 1.Номинальные, действительные, предельные размеры. 2.Действительные и предельные отклонения. 3.Что называется допуском. Способы задания допусков на чертежах. 4. Виды поверхностей. 5.. Посадка как функциональная характеристика соединения. Посадки с зазором, с натягом, переходные, их характеристики. 6.Схемы расположения полей допусков посадок различного типа. 7.Расчет предельных зазоров, натягов и допусков посадок. [1, стр.14-16] | Объясняет основные термины и определения по теме. Осуществляет переход между словесными, символическими и графическими представлениями допусков и посадок.Строит схемы полей допусков; производит расчеты допусков, предельных размеров, зазоров, натягов. Обозначает допуски на чертежах, расшифровывает их обозначения на чертежах. Анализирует заданные отклонения валов и отверстий. Определяет тип посадки по схеме полей допусков. |
| Дать понятие о системах допусков; о допусках и посадках гладких цилиндрических и плоских поверхностей. Научить пользоваться таблицами предельных отклонений; назначать допуски валов, отверстий и посадки в системе основного вала и системе основного отверстия. Научить обозначать допуски и посадки на чертежах и читать технические требования к точности, проставленные конструктором; выполнять расчеты посадок. | 2. Единая система допусков и посадок для гладких цилиндрических и плоских поверхностей Понятие о системах допусков. Область распространения ЕСДП, ее элементы. Деление на интервалы размеров. Квалитеты и их применение. Понятие об основных отклонениях. Ряды основных отклонений. Посадки в системе отверстия, их сущность и обозначения на чертежах. Посадки в системе вала, их сущность и обозначения на чертежах. Общие допуски по ГОСТ 25347-89 и ГОСТ 30893.1 -2002. Расчет посадок. Вопросы для самоконтроля: 1.Понятие о системах допусков. 2.Область распространения ЕСДП, ее элементы. 3.Деление на интервалы размеров. 4.Квалитеты и их применение. 5. Ряды основных отклонений. 6.Посадки в системе отверстия, их сущность и обозначения на чертежах. 7.Посадки в системе вала, их сущность и обозначения на чертежах. [1, стр.17- 46] | Излагает сведения о системах допусков и посадок. Объясняет особенности ЕСДП, необходимость двух способов назначения посадок: в системе основного отверстия и системе основного вала. Анализирует вид поверхности и назначает допуски размеров. Расшифровывает условные обозначения допусков и посадок. Строит схемы полей допусков, выполняет расчеты допусков и посадок» пользуясь стандартами. |
| Закрепить умения пользоваться таблицами ГОСТ 25346-89 и ГОСТ 25347-89 для определения предельных отклонений валов и отверстий, их точности, типов посадок, рассчитывать допуски и посадки, строить схемы полей допусков. | Практическая работа № 1 Расчет допусков и посадок на примерах различных соединений. Вопросы для самоконтроля: 1. Расчет допусков и посадок на примерах различных соединений. | Пользуется таблицами стандартов, строит схемы полей допусков, выполняет расчеты предельных размеров, допусков размеров, предельных зазоров, натягов и допусков посадок. |
| Сформировать понятие о погрешностях формы и расположения поверхностей, нормировании их точности и обозначениях на чертежах. Научить расшифровывать требова-ния к точности формы и расположения поверхностей, поставленные на чертежах деталей машин. Дать представление о методах и средствах контроля отклонений формы и расположения" поверхностей. | 3. Нормирование точности формы и расположения поверхностей Основные термины и определения: номинальные, реальные, прилегающие по верхности (профили), форма, расположение, элемент, нормируемый участок, база. Виды отклонений формы цилиндрических, плоских, конических, фасонных поверхностей. Виды отклонений расположения поверхностей. Суммарные отклонения формы и расположения поверхностей. Нормирование допусков формы и расположения: степени точности, уровни относительной геометрической точности. Допуски в диаметральном выражении. Зависимые допуски формы и расположения. Обозначения допусков формы расположения на чертежах. Методы и средства измерений и контроля отклонений формы и расположения поверхностей. Вопросы для самоконтроля: 1.Виды отклонений формы цилиндрических, плоских, конических, фасонных поверхностей. 2.Виды отклонений расположения поверхностей. 3.Обозначения допусков формы расположения на чертежах. 4.Методы и средства измерений и контроля отклонений формы и расположения поверхностей. [1, стр.47-63] | Излагает основные термины и определения по теме. Раскрывает виды отклонений формы и расположения поверхностей. Объясняет способы назначения допусков формы и расположения, различие между зависимыми и независимыми допусками расположения. Формулирует правила обозначения на чертежах допусков формы и расположения, правила обозначения баз. Расшифровывает обозначения, проставленные на чертежах деталей машин. Различает типовые средства измерений для контроля допусков формы и распо-ложения поверхностей, называет основные методы их контроля. |
| Сформировать понятие о шероховатости поверхностей, параметрах и характеристиках шероховатости и способах обозначения шероховатости на чертежах. Научить расшифровывать требования к шероховатости, проставленные на чертежах. Сформировать представление о методах и средствах контроля шероховатости. | 4. Волнистость и шероховатость поверхностей Критерии разграничения неровностей на макро- и микронеровности. Источники возникновения микронеровностей. Шероховатость - одна из основных геометрических характеристик качества поверхностей. Параметры шероховатости: высотные, шаговые, связанные с формой неровностей профиля и их числовые значения. Направления неровностей. Методы и средства контроля шероховатости. Обозначение шероховатости на чертежах. Волнистость поверхностей. Вопросы для самоконтроля: 1.Источники возникновения микронеровностей. 2.Параметры шероховатости: высотные, шаговые, связанные с формой неровностей профиля и их числовые значения. 3.Направления неровностей. 4.Методы и средства контроля шероховатости. 5.Обозначение шероховатости на чертежах. 6.Волнистость поверхностей. [1, стр.64-82] | Объясняет источники возникновения шероховатости. Классифицирует макро- и микронеровности. Объясняет параметры шероховатости, раскрывает их характеристики. Проставляет требования к шероховатости на чертежах. Комментирует требования к шероховатости, проставленные на чертежах. Называет методы и средства контроля шероховатости. |
| Научить оценивать условия работы деталей машин для назначения допусков формы и расположения, а также параметров шероховатости. Сформировать умения пользоваться таблицами стандартов и справочни-ков для определения значений до-пусков формы, расположения и параметров шероховатости. Развить умения расшифровывать требования к точности формы, расположения и шероховатости поверхностей, проставленные на чертежах. | Практическая работа № 2 Назначение допусков формы, расположения и шероховатости поверхностей. Вопросы для самоконтроля: 1. Назначение допусков формы, расположения и шероховатости поверхностей. | Анализирует условия работы поверхностей по таблицам стандартов и справочников, находит соответствующие им значения допусков формы, расположения и параметров шероховатости поверхностей. Расшифровывает требования к точности формы расположения и шероховатости поверхностей. Проставляет на чертеже выбранные значения допусков. |
| Дать понятие о метрологии и ее задачах, о видах, методах и погрешностях измерений; о средствах измерений для линейных размеров; о гладких калибрах и их допусках. | 5. Технический контроль и измерения Технические измерения как основа современных методов контроля. Единицы измерения линейных и условных размеров. Точность измерений. Виды измерений: прямые и косвенные, совокупные и совместные, однократные и многократные. Методы измерений; непосредственной оценки и сравнения с мерой. Погрешность измерения и ее составляющие. Средства измерений. Классификация средств измерений. Метрологические характеристики средств измерений. Гладкие калибры: назначение, классификация, конструкция, маркировка. Правила пользования калибрами. Технические требования, предъявляемые к калибрам. Допуски рабочих калибров пробок и скоб. Вопросы для самоконтроля: 1.Единицы измерения линейных и условных размеров. 2.Точность измерений. 3.Виды измерений: прямые и косвенные, совокупные и совместные, однократные и многократные. 4.Методы измерений; непосредственной оценки и сравнения с мерой. 5.Погрешность измерения и ее составляющие. 6.Средства измерений. Классификация средств измерений. 7.Гладкие калибры: назначение, классификация, конструкция, маркировка. Правила пользования калибрами. [1, стр.83-124] | Раскрывает сущность и задачи метрологии; называет виды и методы измерений, объясняет их суть. Объясняет влияние различных погрешностей измерений на результат изме-рения; признаки классификации средств измерений; назначение, устройство, принцип действия приборов для линейных измерений, правила снятия отсчета на них. Объясняет назначение калибров, называет их виды, расшифровывает маркировку калибров; излагает технические требования к калибрам; правила назначения допусков калибров (пробок и скоб); особенности расположения полей допусков проходных и непроходных калибров. |
| Научить пользоваться концевыми мерами длины. Закрепить умения делать заключения о годности контролируемых параметров. | Обязательная контрольная работа Лабораторная работа № 1 Контроль размеров с помощью концевых мер длины. Вопросы для самоконтроля: 1.Контроль размеров с помощью концевых мер длины. Лабораторная работа № 2 | Составляет блоки концевых мер длины. Выполняет необходимые измерения. Анализирует результаты измерений, дает заключение о годности контролируемых размеров. |
| Научить выполнять измерения с помощью микрометров; выявлять при измерении погрешности формы цилиндрических поверхностей. Закрепить умения пользоваться таблицами стандартов и справочников для определения предельных отклонений размеров и допусков формы; определять годность контролируемых размеров. | Контроль размеров и отклонений формы с помощью микрометрических приборов. Вопросы для самоконтроля: 1. Контроль размеров и отклонений формы с помощью микрометрических приборов. | Производит измерения детали микрометром; выявляет погрешности формы детали по результатам измерений. Рассчитывает предельные размеры и допуски погрешности формы. Анализирует результаты измерений и дает заключение о годности детали. |
| Научить выполнять измерения с помощью рычажно-механических приборов; выявлять погрешности формы. Закрепить умения определять годность контролируемых размеров. | Лабораторная работа № 3 Контроль размеров и отклонений формы с помощью рычажно-механических приборов. Вопросы для самоконтроля: 1. Контроль размеров и отклонений формы с помощью рычажно-механических приборов. | Подбирает блоки концевых мер и настраивает прибор на нуль. Выполняет измерения, выявляет и оценивает погрешности формы. Дает заключение о годности контролируемых размеров. |
| Сформировать знания о нормировании угловых размеров и средствах их контроля. Дать представление о системе допусков и посадок конических деталей и соединений, методах и средствах их контроля. | 6. Нормирование точности конических соединений и углов Виды угловых размеров. Виды допусков угловых размеров. Влияние на допуск угла длины меньшей стороны и степени точности. Способы задания допусков углов. Выбор точности углов по аналогий. Обозначение допусков углов на чертежах. Нормальная конусность и ее обозначение на чертежах. Виды допусков конусов. Методы и средства контроля углов и конусов. Вопросы для самоконтроля: 1.Виды угловых размеров. 2.Виды допусков угловых размеров. 3.Способы задания допусков углов. 4.Обозначение допусков углов на чертежах. 5.Виды допусков конусов. 6.Методы и средства контроля углов и конусов. [1, стр.125-139] | Раскрывает роль и значение угловых размеров в технике. Объясняет, от чего зависит допуск угла. Анализирует условия работы детали и назначает допуски углов методом аналогов. Обозначает допуски угловых размеров на чертежах. Раскрывает понятие «конусность». Излагает прави-ла обозначения конусности на чертежах. Называет виды допусков конусов, методы и средства контроля углов и конусов. |
| Научить измерять углы и конусы; определять годность угловых размеров и конусов. | Лабораторная работа № 4 Контроль углов и конусов. Вопросы для самоконтроля: Контроль углов и конусов. | Настраивает приборы. Выполняет измерения. Пользуется таблицами стандарта для нахождения необходимых допусков. Анализирует результаты измерений и дает заключение о годности. |
| 7. Нормирование точности резьбовых поверхностей и соединений |
| Сформировать понятие о допусках и посадках резьбовых соединений. Научить применять знания норм точности резьб при чтении требований к точности резьбовых соединений на чертежах. Дать представление о методах и средствах контроля резьб. | Назначение и классификация резьбовых соедине-ний. Параметры метрических резьб. Посадки метрических резьб. Допуски метрических резьб при посадках с зазором. Обозначение допусков резьб на чертежах. Понятие о резьбовых посадках с натягом и пере-ходных. Методы и средства контроля параметров резьб и их отклонений. Резьбовые калибры. Правила контроля резьбы калибрами. Вопросы для самоконтроля: 1.Назначение и классификация резьбовых соединений. 2.Параметры метрических резьб. 3.Посадки метрических резьб. 4.Допуски метрических резьб при посадках с зазором. 5.Обозначение допусков резьб на чертежах. [1, стр.140-157] | Объясняет назначение и классификацию резьб, раскрывает общность нормирования точности цилиндрических и резьбовых соединений. Применяет требования стандартов для нормирования точности трех диаметров резьбы. Излагает особенности назначения допусков резьбы для посадок с натягом и переходных. Расшифровывает обозначения допусков на чертежах. Называет методы и средства контроля параметров резьб. |

Лабораторная работа № 5

| Научить измерять размеры на ружной резьбы. Закрепить умения определять годность контролируемых размеров. | Контроль размеров наружной резьбы. Вопросы для самоконтроля: 1. Контроль размеров наружной резьбы. | Излагает сущность метода трех проволочек. Определяет предельные отклонения контролируемых размеров. Настраивает приборы, выполняет измерения. Анализирует результаты измерений и дает заключение о годности. |
| --- | --- | --- |
| 8. Нормирование точности зубчатых колес и передач |
| Сформировать понятие о нор- мировании точности зубчатых колес и передач. Дать представление о методах и средствах контроля зубчатых колес. | Классификация зубчатых колес по назна- чению и предъявляемым к ним эксплуата- ционным требованиям. Параметры зубчатых колес с эвольвент- ным зацеплением. Степени точности зубчатых колес. Нормы точности зубчатых колес и их показатели. Обозначение точности зубчатых колес на чертежах. Методы и средства контроля параметров точности зубчапгых колес. Вопросы для самоконтроля: 1.Классификация зубчатых колес по назна- чению и предъявляемым к ним эксплуата- ционным требованиям. 2.Параметры зубчатых колес с эвольвент- ным зацеплением. 3.Степени точности зубчатых колес. 4.Нормы точности зубчатых колес и их показатели. 5.Обозначение точности зубчатых колес на чертежах. 6.Методы и средства контроля параметров точности зубчапгых колес. [1, стр.158-179] | Излагает классификацию по эксплуатационным требованиям зубчатых колес и передач. Раскрывает понятие степени точности, сущность показателей норм точности зубчатых колес, обозначения параметров точности зубчатых колес на чертежах. Называет в методы и средства контроля зубчатых колес. |
| Научить измерять параметры точности зубчатых колес, пользоваться таблицами ГОСТ 1643-81 для определения допусков зубчатых колес. Закрепить умения делать заключения о годности контролируемых параметров. | Лабораторная работа № 6 Контроль параметров точности зубчатых колес. Вопросы для самоконтроля: Контроль параметров точности зубчатых колес. | Расшифровывает обозначения норм точности зубчатого колеса. Пользуется таблицами ГОСТ 1643-81 для определения допусков. Настраивает приборы и выполняет измерения. Анализирует результаты измерений, дает заключение о годности контролируемого параметра. |
| Сформировать понятие о допусках и посадках подшипников качения. Научить применять знания норм точности подшипников качения при чтении технических требований на чертежах. | 9. Нормирование точности подшипников качения Особенности нормирования допусков подшипников качения. Нормируемые параметры: присоединительные размеры, радиальный и осевой зазоры, радиальное и торцовое биения. Классы точности подшипников. Допуски присоединительных размеров подшипников. Посадки под подшипники качения. Обозначение допусков и посадок подшипников на чертежах. Вопросы для самоконтроля: 1.Особенности нормирования допусков подшипников качения. 2.Нормируемые параметры: присоединительные размеры, радиальный и осевой зазоры, радиальное и торцовое биения. 3.Классы точности подшипников. 4.Допуски присоединительных размеров подшипников. 5.Посадки под подшипники качения. 6.Обозначение допусков и посадок подшипников на чертежах. [1, стр.180-190] | Объясняет особенности нормирования допусков колец подшипников. Расшифровывает обозначения на чертежах, проставленные конструктором. |
| Сформировать знания о допусках и посадках шпоночных соединений. Научить назначать допуски и посадки шпоночного соединения для различных условий работы деталей машин. Дать предсгавление о методах и средствах контроля шпоночных соединений. | 10. Нормирование точности шпоночных соединений Назначение и классификация шпоночных соединений. Параметры шпоночных соединений с призматическими шпонками. Допуски посадочного размера «в». Посадки шпоночного соединения по боковым сторонам и рекомендации по их назначению (ГОСТ 23360-78). Допуски остальных размеров шпоночного соединения. Методы и средства контроля шпоночных соединений. Назначение допусков и посадок шпоночного соединения для заданных условий работы и их обозначение на чертежах. Вопросы для самоконтроля: 1.Назначение и классификация шпоночных соединений. 2.Параметры шпоночных соединений с призматическими шпонками. 3.Допуски посадочного размера «в». 4.Методы и средства контроля шпоночных соединений. [1, стр.191-197] | Объясняет назначение шпоночных соединений, классифицирует их по назначению. Определяет факторы и условия, влияю щие на выбор тина шпоночного соединения. Расшифровывает условные обозначения допусков и посадок шпонок, заданные на чертежах. По стандарту назначает допуски и посадки, проставляет допуски на чертежах валов и отверстий, имеющих шпоночные пазы. Называет методы и средства контроля деталей шпоночных соединений. |
| Сформировать понятие о допусках и посадках шлицевых соединений. Научить читать требования к точности шлицевых соединений, проставляемые на чертежах деталей машин. Дать представление о методах и средствах контроля шлицевых соединений. | 11. Нормирование точности шлицевых соединений Назначение и классификация шлицевых соединений. Параметры прямобочных шлицев. Виды центрирования шлицевых соединений и их характеристика. Допуски и посадки центрирующих элементов. Допуски нецентрирующих элементов. Обозначение точности шлицевых соединений и деталей на чертежах. Методы и средства контроля деталей шлицевого соединения. Вопросы для самоконтроля: 1.Назначение и классификация шлицевых соединений. 2.Виды центрирования шлицевых соединений и их характеристика. 3.Обозначение точности шлицевых соединений и деталей на чертежах. 4.Методы и средства контроля деталей шлицевого соединения. [1, стр.198-208] | Объясняет назначение шлицевых соединений, классифицирует их. Излагает требования ГОСТ 1139-81. Расшифровывает обозначение точности шлицевых соединений и деталей на чертежах. Называет методы и средства контроля деталей шлицевого соединения. |
| Сформировать понятие о размерных цепях. Дать представление о методах расчета размерных цепей. Научить рассчитывать размерные цепи по методу максимум-минимум | 12. Цепи размерные Понятие о размерных цепях. Виды размерных цепей. Звенья цепей и их виды. Методы расчета размерных цепей. Расчет размерных цепей по методу максимум- минимум. Вопросы для самоконтроля: 1.Виды размерных цепей. 2.Звенья цепей и их виды. 3.Методы расчета размерных цепей. 4.Расчет размерных цепей по методу максимум- минимум. [1, стр.209-214] | Объясняет понятие размерной цепи. Характеризует типы размерных цепей. Объясняет значение замыкающего звена размерной цепи. Называет и различает методы расчета размерных цепей. Рассчитывает размеры и допуски замыкающего звена по методу максимум- минимум. |

6 КРИТЕРИИ   ОЦЕНКИ   РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

| Отметка в баллах | Показатели оценки |
| --- | --- |
| 1 (один) | Узнавание отдельных объектов изучения программного учебного материала, предъявленных в готовом виде (деталей, различных соединений, терминов, взаимозаменяемость, метрология, отверстие, вал, размер, посадка, угол, конус, резьбовое, шпоночное, шлицевое соединения, зубчатые колеса и передачи и т. д.); наличие многочисленных существенных ошибок, исправляемых с непосредственной помощью преподавателя |
| 2 (два) | Различение объектов изучения программного учебного материала, предъявленных в готовом виде (символы, которыми обозначаются размеры, допуски и посадки по ГОСТ 25346-89, термины и определения по допускам и посадкам и т. д.); осуществление соответствующих практических действий (обозначение термина соответствующим символом, осуществление перехода между словесным, символическим и графическим представлением термине, подбор соответствующих расчетных формул и т. д.); наличие существенных ошибок, исправляемых с непосредственной помощью преподавателя |
| 3 (три) | Воспроизведение части программного материала по памяти (фрагментарный пересказ и перечисление требований стандартов, устанавливающих допуски и посадки различных деталей машин, основных положений метрологии и т.д.); осуществление умственных и практических действий по образцу (расчет предельных размеров и допусков, определение годности размеров, перевод микрометров в миллиметры и наоборот и т. д.); наличие отдельных существенных ошибок |
| 4 (четыре) | Воспроизведение большей части программного учебного материала (описание с элементами объяснения правил построения схем полей допусков, структуры единой системы допусков и посадок, методов и средств измерений и т. д.); применение знаний в знакомой ситуации по образцу (расчет предельных размеров, допусков, посадок, зазоров, натягов, построение схем полей допусков, расшифровка обозначений допусков валов и отверстий в системах основного отверстия и вала, определение вида поверхностей но чертежу детали и т. д.); наличие единичных су существенных ошибок |
| 5 (пять) | Осознанное воспроизведение большей части программного учебного материала (описание понятий: точность, квалитет, основное отклонение, видов погрешностей формы и погрешностей расположения с объяснением способов нормирования их точности и т. д.); применение знаний в знакомой ситуации по образцу (умение на чертеже различать допуски формы и расположения, определять базовые поверхности для допусков расположения, по условному обозначению определять тип посадки, обозначать допуски и посадки на рабочих и сборочных чертежах и т. д.); наличие несущественных ошибок |
| 6 (шесть) | Полное знание и осознанное воспроизведение всего программного учебного материала; владение программным учебным материалом в знакомой ситуации (описание и объяснение требований к точности формы, расположения и шероховатости поверхностей деталей машин, обоснование выбора посадок в системе основного отверегшг или основного вала, распространение требований систем допусков и посадок на нормирование точности размеров валов и отверстий резьбовых, шпоночных, шлицевых и конических поверхностей и т.д.). Выполнение заданий по образцу или на основе предписаний, например, чтение показаний приборов; расшифровка, маркировки калибров, обозначений допусков фермы и расположения, шероховатости, расчет предельных и исполнительных размеров калибров и т. д.; наличие несущественных ошибок |
| 7 (семь) | Полное, прочное знание и воспроизведение программного учебного материала; владение программным учебным материалом в знакомой ситуации (развернутое описание и объяснение требований стандартов по нормированию точности цилиндрических и плоских поверхностей деталей машин, углов, конусов, резьбы, шпонок, шлицев, зубчатых, колес, раскрытие сущности влиянии различных факторов ж условий да выбор допусков и посадок, обоснованней выбор норм точности деталей машин, формулирование выводов н т. д.). Недостаточно самостоятельное выполнение заданий по настройке средств измерений, по расчету калибров, применение справочной литературы и стандартов и т. д.; наличие единичных несущественных ошибок |
| 8 (восемь) | Полное, прочное, глубокое знание и воспроизведение программного учебного материала, оперирование им в знакомой ситуации (развернутое описание и объяснение проставленных конструктором на чертежах деталей машин допусков и посадок всех видов поверхностей: цилиндрических и плоских, углов, конусов, резьбы, шпонок, шлицев, зубчатых колес, подшипников качения, допусков формы и расположения, шероховатости; раскрытие сущности общих закономерностей нормирования точности различных деталей машин, обоснование выбора установленных конструктором технических требований, формулирование выводов, самостоятельное выполнение заданий по расшифровке требований к точности, проставленных конструктором на чертежах, проектирование и расчет калибров, настройка приборов, выполнение и обработка результатов измерений и т.д.); наличие единичных несущественных ошибок |
| 9 (девять) | Полное, прочное, глубокое, системное знание программного материала, oneрирование им в частично измененной ситуации (применение требований стандартов при назначении допусков и посадок для различных условий работы деталей машин, выдвижение предположений и гипотез для совершенствования методов и средств контроля и измерений размеров деталей машин и т. д.; наличие действий и операций творческого характера при выполнении заданий по выбору методов и средств измерений для определения годности контролируемых параметров, ко назначению технических требований, предъявляемых к точности деталей и т.д.) |
| 10 (десять) | Свободное оперирование программным учебным материалом; применение знаний и умения в незнакомой ситуации (самостоятельные действия по описанию, объяснению реальных условий работы деталей в узле и самостоятельное назначение допусков и посадок, определение их числовых значений по стандартам и справочникам, выполнение творческих работ и заданий по назначению допусков и посадок для различных поверхностей деталей машин с обозначением на чертежах всех назначенных норм точности, по проектированию и расчету калибров) |

7 ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

- Основные цели и задачи стандартизации. Сущность стандартизации и ее экономическая эффективность.

- Номинальный, действительный, предельный размеры и отклонения.

- Системы предпочтительных чисел. Параметры и параметрические ряды.

- Взаимозаменяемость и ее виды. Эффективность взаимозаменяемости.

- Основные термины и определения по допускам и посадкам.

- Предпочтительные числа и их ряды. Нормальные линейные размеры.

- Основные отклонения.Единица допуска и величина допуска. Квалитеты.

- Единая система допусков и посадок (ЕСДП). Основные положения. Система допусков и посадок для гладких соединений. Интервалы номинальных размеров.

- Ряды допусков. Поля допусков. Принципы построения системы допусков и посадок.

- Посадки. Указание точности изготовления размеров на чертеже. Рекомендации по выбору посадок гладких соединений.

- Методика выбора посадок. Посадки в системе отверстия. Посадки в системе вала.

- Применение, выбор и основные этапы расчета посадок с натягом.

- Применение, выбор и основные этапы расчета переходных посадок.

- Применение, выбор и основные этапы расчета посадок с зазором.

- Расчет и конструирование средств контроля гладких цилиндрических соединений. Расчет предельных и контрольных калибров для гладких цилиндрических соединений.

- Допуски и посадки на угловые размеры.

- Шероховатость поверхностей. Параметры шероховатости и их числовые значения. Расстановка параметров шероховатости на чертежах. Контроль шероховатости поверхностей. Волнистость поверхности.

- Система нормирования отклонений и допусков форм и расположения поверхностей. Расстановка допусков формы на чертежах. Числовые значения допусков формы.

- Отклонения и допуски формы поверхностей.

- Отклонения и допуски расположения поверхностей.

- Суммарные допуски формы и расположения поверхностей.

- Зависимые и независимые допуски формы и расположения поверхностей.

- Назначение допусков формы и расположения поверхностей в зависимости от конструкции сборочного узла. Контроль отклонений формы и взаимного расположения поверхностей.

- Система допусков и посадок подшипников качения. Соединения с подшипниками качения. Основные типы подшипников: характеристика, применение, маркировка.

- Выбор посадок для подшипников качения.

- Режимы работы и виды нагружения подшипников качения.

- Система допусков и посадок подшипников качения: отклонения формы и требования к посадочным поверхностям. Обозначение допусков и посадок подшипников качения на чертежах.

- Система допусков и посадок резьбовых соединений. Основные элементы и параметры резьбы. Основные принципы взаимозаменяемости резьбовых деталей.

- Система допусков и посадок резьбовых соединений. Отклонения, допуски и посадки резьбовых деталей. Обозначение резьбовых деталей.

- Система допусков и посадок шпоночных соединений. Основные типы и параметры шпоночных соединений. Допуски и посадки шпоночных соединений. Условные обозначения шпоночных соединений.

- Система допусков и посадок шлицевых соединений. Основные типы и параметры шлицевых соединений. Допуски и посадки шлицевых соединений. Условные обозначения шлицевых соединений.

- Система допусков и посадок зубчатых и червячных передач. Нормы кинематической точности, плавности, контакта зубьев в передаче, боковой зазор.

- Система допусков и посадок зубчатых и червячных передач. Виды сопряжений. Выбор вида сопряжения. Условное обозначение точности передачи.

- Методы и средства контроля зубчатых передач.

- Размерные цепи. Основные термины и определения. Прямая и обратная задачи. Виды размерных цепей. Принципы построения размерных цепей.

- Размерные цепи сборочных узлов: метод полной и неполной (вероятностный метод) взаимозаменяемости.

- Размерные цепи сборочных узлов: метод групповой взаимозаменяемости (селективная сборка) и метод регулирования.

- Метрология и технические измерения. Средства измерений. Основные виды физических измерений. Методы и средства измерений линейных и угловых размеров.

- Штриховые, концевые и угловые меры, штангенинструменты, микрометры, рычажно-механические, пневматические, гидравлические инструменты для технических измерений.

- Оптико-механические, емкостные и др. приборы и приспособления для технических измерений.

- Отсчетные устройства и их классификация: уровневые, штриховые, c линейным и круговым нониусами, измерительные головки.

- Метрологические параметры средств измерения. Выбор методов и средств измерений.

8 МЕТОДИЧЕСКИЕ         РЕКОМЕНДАЦИИ         УЧАЩИМСЯ  П О            ВЫПОЛНЕНИЮ   ДОМАШНИХ          КОНТРОЛЬНЫХ         РАБОТ

Контрольная работа  состоит из трех задач и трех вопросов.

Вариант контрольной работы выбирается по предпоследней и последней цифрам шифра.

Номера вопросов контрольной работы указаны в таблице 1.

Пример выбора вопросов контрольной работы, вариант (шифр) номер 09. Из таблицы 1 для контрольной работы принимаем вопросы 10,64,96 и задачи 45; 56; 87 в соответствии с учебным шифром. Имейте в виду, что контрольная работа,        выполненная не по своему варианту, не зачитывается.

9 ТАБЛИЦА ВАРИАНТОВ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Таблица 1 – Распределение  вопросов  контрольной  работы   по          вариантам

| Предпоследняя цифра шифра | Последняя цифра шифра |
| --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | 20,43, 51,73, 88,97 | 21,41, 56,83, 89,98 | 2,37, 67,79, 90,99 | 14,48, 73,77, 91,100 | 3,37, 65,70, 92,101 | 16,50, 58,65, 93,102 | 7,47, 69,76, 84,105 | 18,40, 60,77, 85,106 | 28,49, 72,80, 86,107 | 10,45, 56,64, 87,96 |
| 1 | 30,37, 66,78, 85,99 | 1,31, 53,71, 89,104 | 13,47 52,74 90,103 | 3,46 66,78 91,102 | 15,36, 55,80 92,101 | 5,48, 73,77, 93,100 | 17,41 62,75, 94,99 | 8,50, 75,79, 95,98 | 19,43 67,80 81,97 | 20,35 61,73, 82,96 |
| 2 | 11,47, 56,63, 95,111 | 12,35, 59,65, 82,107 | 23,45, 58,80, 83,108 | 24,36, 54,79, 84,109 | 10,46, 70,77, 85,110 | 26,38, 66,78, 88,112 | 27,31, 72,79, 87,113 | 13,44, 68,80, 88,114 | 29,33, 55,61, 94,116 | 6,40, 59,65, 90,100 |
| 3 | 21,32 53,71 90,101 | 22,43, 74,77, 91,102 | 8,35, 64,67, 92,100 | 9,45, 69,76, 83,89 | 25,40, 58,65, 84,98 | 11,37, 54,79, 85,97 | 2,49, 60,77, 86,106 | 28,34, 56,61, 87,105 | 14,31, 51,70, 88,104 | 5,50, 57,78, 89,103 |
| 4 | 5,42, 59,85, 87,112 | 7,45, 52,67, 93,107 | 18,34, 56,77, 94,106 | 19,36, 57,79, 95,105 | 11,50, 61,73, 81,104 | 1,47, 69,76, 82,103 | 12,39, 63,75, 83,102 | 3,39, 71,78, 84,101 | 4,41, 58,63, 85,100 | 15,44, 54,78, 86,115 |
| 5 | 15,38, 56,77, 82,102 | 17,32, 55,78, 83,104 | 9,44, 53,68, 84,105 | 10,35, 72,80, 85,106 | 20,3, 52,66 86,107 | 12,41, 57,79, 87,108 | 13,38, 68,76, 88,109 | 24,49, 59,76, 89,110 | 15,40, 73,80, 90,114 | 6,34, 55,65, 91,72 |
| 6 | 6,46, 52,67, 92,108 | 8,33, 53,74, 86,117 | 19,38, 65,5, 87,96 | 20,39, 51,67, 89,97 | 5,45, 54,64, 88,98 | 22,31, 72,80, 91,99 | 23,48, 56,63, 90,100 | 14,43, 62,74, 93,101 | 25,50, 66,78, 92,102 | 16,32, 60,79, 95,116 |
| 7 | 16,44, 55,78, 87,98 | 18,36, 59,61, 81,96 | 29,48, 58,79, 82,97 | 30,49, 60,77, 83,99 | 21,39, 57,64, 84,100 | 6,36, 51,69, 85,101 | 7,42, 52,75, 86,102 | 18,33, 53,71, 90,103 | 9,44, 54,65, 88,104 | 26,42, 58,80, 89,105 |
| 8 | 26,34, 65,70, 83,110 | 28,42, 51,73, 84,114 | 13,33, 72,76, 85,115 | 14,34, 68,80, 91,106 | 25,49, 59,79, 92,107 | 16,46, 53,75, 93,105 | 17,32, 52,74, 94,109 | 8,31, 55,63, 95,110 | 19,34, 69,77, 81,111 | 10,41, 62,73, 82,112 |
| 9 | 10,33, 52,73, 83,100 | 12,46, 66,78, 86,116 | 23,43, 54,64, 87,117 | 24,44, 58,65, 88,97 | 15,47, 72,78, 89,98 | 26,40, 70,80, 93,104 | 27,37, 67,79, 94,99 | 9,41, 52,70, 95,101 | 29,39, 5,63, 92,102 | 7,31, 68,76, 91,103 |

10 ВОПРОСЫ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Экономическая эффективность взаимозаменяемости.

2. Виды отклонений геометрической формы поверхностей деталей и их допуски. Как они обозначаются на чертежах?

3.Объясните  структуру  обозначения   шероховатости   поверхности   на  чертеже,   приведите   примеры  обозначения.

4.Принципы построения единой системы допусков и посадок.

5.Объясните и покажите графически, как обозначаются посадки в системе вала? В каких случаях   их  применяют?

6.Система предпочтительных чисел и параметрические построения, основные свойства и условия их применения. Приведите примеры применения рядов предпочтительных чисел в машиностроении.

7.Принципы   построения,  условные  обозначения   и  выбор  рядов  нормальных  линейных  размеров. Приведите в виде таблицы нормальные линейные размеры до 500 мм.

8.Каким основным законам подчиняются случайные погрешности?

9.Приведите примеры применения посадок с зазором в автотракторостроении.

10.Приведите примеры применения посадок с натягом в машиностроении.

11.Приведите примеры применения переходных посадок в машиностроении.

12.Приведите   пример   обозначений   посадок,   допусков   формы,   расположения    и    шероховатости поверхностей подшипникового соединения.

13.Приведите определения  и обозначения  параметров конусов и конических  соединений. Какой  из параметров  является  основным  и  как  он   влияет  на  качество  и  работоспособность  конического соединения.

14.Начертите и объясните схему расположения полей допусков метрической крепежной резьбы.

15.Начертите и объясните схему расположения полек допусков шпоночного соединения.

16.Приведите примеры условного обозначения шлицевого соединения.

17. Начертите и объясните схему расположения полей допусков на боковой зазор в зубчатых  передачах. Как практически определить боковой зазор в зубчатой передаче?

18.Сущность, достоинства, недостатки и применение метода селективной сборки. Приведите примеры  применения селективной сборки на ремонтных предприятиях сельского хозяйства.

19.Укажите, какие точностные требования являются основными для отдельных видов зубчатых  передач.

20.Определите исполнительные размеры рабочей  калибр-скобы для контроля вала с полем допуска 30g6. Выполните эскиз калибра-скобы с простановкой необходимой маркировки.

21.Как условно обозначаются точности зубчатых колес и передач?

22. Изобразите   графически  действительный,   номинальный   и   предельные   размеры:   действительное, верхнее и нижнее отклонения; допуск и условно их обозначьте.

23. Изложите основные сведения о концевых мерах. Правило составления блока мер.

24. Понятие  о   взаимозаменяемости   и   ее  видах.   Какой   вид взаимозаменяемости   является   наиболее  предпочтительным?

25.Понятие о функциональной взаимозаменяемости и ее достижение при конструировании, производстве и эксплуатации машин.

26. Влияние принципа взаимозаменяемости на технологию производства, эксплуатацию и ремонт машин. Приведите примеры применения взаимозаменяемых деталей, узлов и агрегатов при ремонте машин.

27. Основные     понятия     о    допусках:     действительный,     номинальный     и     предельные     размеры; действительное, верхнее и нижнее отклонения; допуск.

28. Какие поверхности называют сопрягаемыми и несопрягаемыми? Дайте классификацию  их соединений  по форме и степени свободы взаимного перемещения деталей. Приведите примеры соединений  применяемых в машиностроении.

29.Что   называют   посадкой?   Назовите  три   группы   посадок,   их   название.   Для   каких   соединений  применяются различные посадки в механизмах тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин?

30.Виды погрешностей деталей и причины их появления.

31…50. Для заданного соединения (табл.2) определить: номинальный размер отверстия и вала; предельные отклонения отверстия и вала; предельные размеры отверстия и вала, допуск отверстия я вала; предельные зазоры (или натяги): средний зазор (или натяг); допуск посадки. Начертить графическое изображение полей допусков.

Таблица 2- Исходные данные задач 31…50.

| Номера задач | Номинальный размер и предельное отклонение | Номера задач | Номинальный размер и предельное отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | отверстия | вала |  | отверстия | вала |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31 | 20+0,21 | 20+0,21 -0,008 | 41 | 28+0,009 | 28±0,003 |
| 32 | 18+0,043 +0,016 | 18-0,018 | 42 | 46+0,007 -0,018 | 46-0,016 |
| 33 | 100+0,047 +0,012 | 100-0,035 | 43 | 105-0,041 -0,076 | 105-0,022 |
| 34 | 15-0,008 | 15+0,019 +0,001 | 44 | 180+0,025 | 180+0,033 +0,015 |
| 35 | 35+0,027 +0,002 | 35-0,011 | 45 | 40-0,060 -0,099 | 40-0,039 |
| 36 | 150+0,040 | 150-0,043 -0,083 | 46 | 130+0,040 | 130-0,036 -0,090 |
| 37 | 40-0,012 | 40-0,009 -0,025 | 47 | 53+0,030 | 53-0,060 -0,106 |
| 38 | 34+0,007 -0,018 | 34-0,011 | 48 | 10+0,022 | 10-0,040 -0,076 |
| 39 | 160-0,085 -0,125 | 160-0,025 | 49 | 85+0,054 | 85+0,312 +0,258 |
| 40 | 24+0,013 | 24+0,031 +0,022 | 50 | 45+0,003 -0,013 | 45-0,007 |

51.Виды   отклонений геометрической формы и расположения поверхностей деталей и их допуски. Как они обозначаются на чертежах?  Приведите примеры чертежей.

52. Виды  отклонений  расположения  поверхностей  деталей  и  их допуски.  Как  они обозначаются на чертежах? Приведите примеры чертежей.

53. Нормирование   и  обозначение   шероховатости   поверхности.   Влияние  шероховатости поверхности  детали на взаимозаменяемость и качество машин.

54-60.Определить расчетным  путем  средний диаметр  интервала, единицу  допуска и допуск для  заданного  номинального  размера  при  соответствующем  квалитете.

Таблица 3- Исходные данные к задачам  54…60.

| Наименование | Номера задач |
| --- | --- |
|  | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| Номинальный размер, мм | 90 | 60 | 16 | 260 | 120 | 190 | 80 |
| Квалитет | 7 | 5 | 8 | 11 | 9 | 14 | 6 |

61.Что называют системой допусков и посадок? Содержание и назначение системы.

62.Что  называют  квалитетом  ЕСДП  и  как его  обозначают? Как  вычисляют допуски  для  разных квалитетов? Приведите пример расчета.

63.Что называется основным отклонением в ЕСДП? Каково их назначение и обозначение? Начертите график относительного положения полей допусков основных отклонений.

64.Как определяются числовые значения и знаки основных и вторых отклонений? Приведите примеры расчета.

65.Обьясните и покажите графически, как обозначаются посадки в системе отверстия? В каких случаях их применяют?

66-75.По заданному диаметру вала или отверстия, квалитету и основному отклонению определить численные значения допуска, основного и второго отклонений.

Привести условную запись поля допуска в буквенном и цифровом обозначении.

Таблица 4 – Исходные  данные к задачам 66…75

| Номер задачи | Номинальный размер, мм | Основное отклонение | Квалитет |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отверстия | Вала |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 66 | 90 | - | F | 7 |
| 67 | - | 72 | g | 5 |
| 68 | - | 110 | f | 7 |
| 69 | 55 | - | U | 8 |
| 70 | - | 30 | t | 6 |
| 71 | 38 | - | E | 9 |
| 72 | 120 | - | S | 10 |
| 73 | - | 84 | h | 9 |
| 74 | 75 | - | H | 13 |
| 75 | - | 100 | u | 8 |

76.Условные обозначения предельных отклонений, полей допусков и посадок на чертежах. Приведите  примеры обозначений.

77.Выбор  системы  отверстия  или  вала  и  квалитетов для  конкретной   посадки. Привести примеры  применения систем посадок и квалитетов в машиностроении.

78.Расчет, выбор и применение посадок с зазором.

79.Расчет, выбор и применение посадок с натягом.

80.Расчет, выбор и применение переходных посадок.

81-95. По  заданным  номинальным  размерам  и  посадкам  определить:  номинальные размеры, систему посадки,  посадку,  квалитеты,  предельные отклонения,   предельные размеры,   допуски, предельные зазоры (натяги), средний зазор (натяг), допуск посадки.

Установить годность деталей   с   указанными   действительными размерами.

Результаты расчета оформить по примеру таблицы 2 (с. 32) методических указаний.
Построить графическое  изображение полей допусков и проставить на нем необходимые размеры.

Таблица 5- Исходные данные к задачам 81…95

| Номера задач | Условное обозначение посадки | Действительные размеры |
| --- | --- | --- |
|  |  | Отверстия | Вала |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 81 | 70 | 70,140 | 69,969 |
| 82 | 210 | 209,770 | 210,000 |
| 83 | 38 | 38,100 | 38,026 |
| 84 | 110 | 110,140 | 109,970 |
| 85 | 18 | 17,895 | 18,000 |
| 86 | 30 | 30,090 | 29,894 |
| 87 | 160 | 160,100 | 160,340 |
| 88 | 50 | 50,120 | 49,990 |
| 89 | 80 | 80,010 | 79,990 |
| 90 | 100 | 100,050 | 100,120 |
| 91 | 30 | 30,090 | 29,850 |
| 92 | 45 | 44,970 | 45,010 |
| 93 | 90 | 90,005 | 89,900 |
| 94 | 120 | 120,140 | 120,000 |
| 95 | 36 | 36,050 | 35,985 |

96.Какие основные факторы учитывают при выборе посадок для сопряжения подшипников качения с валами и корпусами?

97.Какие требования предъявляются к точности формы, расположения и шероховатости поверхностей валов и корпусов, сопрягаемых с подшипниками качения?

98.Достоинства и недостатки конических соединений.

99.Классификация резьб и основные их параметры, ограничиваемые допусками. Приведите примеры условного обозначения резьб на чертежах

100.Допуски и посадки метрических резьб.

101. Допуски и посадки шпоночных соединений.

102.Допуски и посадки прямозубых шлицевых соединений.

103Эксплуатационные требования и классификация зубчатых передач.

104.Какие нормы и степени точности установлены в системе допусков для зубчатых цилиндрических передач?

105.По каким причинам требуется и всегда ли необходим боковой зазор в зацеплении зубьев? Виды  допусков, устанавливаемые на боковой зазор.

106.Основные термины, обозначения и определения в теории размерных цепей. Приведите схемы  размерных цепей различных видов.

107.Задачи и методы расчета размерных цепей. Приведите примеры применения методов  регулирования, пригонки, подбора при обслуживании и ремонте  машин.

108.Сущность, достоинства, недостатки и применение метода селективной сборки. Объясните сущность  метода графически.

109.Как организована метрологическая служба в Республике Беларусь? Как обеспечивается единство измерений в стране? Каков порядок поверки средств измерений, применяемых на Вашем предприятии?

110.Какие применяются виды и методы измерений? Приведите примеры применения их при ремонте машин.

111.Опишиите   классификацию  средств   измерений   по   виду,   по   роду   измеряемых   параметров, по метрологическому назначению, по принципу действия. Охарактеризуйте по этим   признакам основные  измерительные  приборы, применяемые в сельскохозяйственном производстве.

112.Изложите основные сведения о концевых мерах. Правило составления блока мер. Как производят притирку плиток?

113.Принцип проверки детали предельными калибрами. Как рассчитываются исполнительные размеры  рабочих калибров?

114.Назначение и классификация штангенприборов. Назначение и принципиальное устройство нониусного отсчетного приспособления. Начертите схемы нониусных шкал штангенприборов с точностью отсчета 0,1 и 0,05 мм.

115.Назовите применяемые микрометрические приборы, их назначение и особенности устройства. Объясните принцип действия их отсчетного устройства. Начертите схему отсчета размера по шкалам микрометрического прибора, установленного на размер 13,76 мм.

116.устройство, принцип действия и применение индикатора часового типа. Начертите принципиальную схему прибора.

117.Порядок выбора средства измерения согласно ГОСТ 8.051-81.  Что включает в себя установленная стандартом погрешность измерения?

11 ОБРАЗЕЦ ВЫПОЛНЕНИЯ ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ  ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Задача №31.  Для заданного соединения (табл.2) определить: номинальный размер отверстия и вала; предельные отклонения отверстия и вала; предельные размеры отверстия и вала, допуск отверстия  вала; предельные зазоры (или натяги): средний зазор (или натяг); допуск посадки. Начертить графическое изображение полей допусков.

Дано:

Номинальный размер и предельное отклонение отверстия: 20+0,21 мм

Номинальный размер и предельное отклонение вала: 20+0,21     мм

- 0,008

Решение:

Номинальный размер отверстия и вала = 20 мм;

Нижнее отклонение отверстия EI = 0;

Верхнее отклонение отверстия ES = +0,210 мм;

Наименьший предельный размер отверстия Dmin = 20мм ;

Наибольший предельный  размер отверстия Dmax = 20,000 + 0,210 = 20,210 мм;

Допуск отверстия TD = 20,210 – 20,000 = 0,210 мм.

Нижнее отклонение вала ei = - 0,008 мм;

Верхнее отклонение  вала es = + 0,210 мм;

Наименьший предельный размер вала dmin = 20,000 – 0,008 = 19,992 мм;

Наибольший предельный размер вала dmax = 20 + 0,210 = 20,210 мм;

Допуск  вала Td = 20,210 – 19,992 = 0,218 мм .

Наибольший зазор Smax =  Dmax  -   dmin   =  20,210 – 19,992  = 0,218 мм.

Наименьший натяг Nmin =  Dmin    -   dmax  =  20 – 20,210 = - 0,210

Допуск переходной посадки  ТNS  = TD + Td = 0,210 + 0,218 = 0,428 мм.

Покажем на примере (рис. 31.1), как строятся графические изображения полей допусков. Проводим горизонтальную нулевую линию, перпендикулярную к ней — вертикальную, а на ней — шкалу. Выбираем масштаб: одно деление соответствует отклонению 10 мк. Строим поле допуска отверстия: например, проводим одну горизонтальную линию на уровне — 30 мкм (верхнее отклонение) от оси; нижнее отклонение равно нулю; следовательно, вторая горизонтальная линия совпадает с нулевой. Соединяем эти линии, получаем поле допуска. Наносим наибольший Dmax и наименьший Dmin предельные размеры и обозначаем допуск отверстия — ТD.

Рис. 31.1 Графические изображения полей допусков

Задача №54. Определить расчетным  путем  средний диаметр  интервала, единицу  допуска и допуск для  заданного  номинального  размера  при  соответствующем  квалитете.

Дано:

Номинальный размер - 90 мм

Квалитет - 7

Решение:

Минимальный и максимальный диаметры находят из интервала от 1 до 500 мм.

Весь диапазон номинальных размеров от 1 до 500 мм разбит на 13 основных интервалов:

- от 1 до 3 мм;

- свыше 3 до 6 мм;

- свыше 6 до 10 мм;

- свыше 10 до 18 мм;

- свыше 18 до 30 мм;

- свыше 30 до 50 мм;

- свыше 50 до 80 мм;

- свыше 80 до 120 мм;

- свыше 120 до 180 мм;

- свыше 180 до 250 мм;

- свыше 250 до 315 мм;

- свыше 315 до 400 мм;

- свыше 400 до 500 мм.

Dmin = 80 мм                                                     Dmax = 120 мм

Средний диаметр интервала находят по формуле:

D = √(Dmin * Dmax) =  √(80 * 120) = 98 мм.

Для квалитетов 2 … 18 величина допуска определяется по формуле:

IT = a * i,                                                    (32)

где  – коэффициент точности или количество единиц допуска в допуске данного квалитета;

– единица допуска, выражающая зависимость допуска от номинального размера.

Число единиц допуска  для различных квалитетов приведено в таблице 6.

Таблица 6 - Число единиц допуска  для различных квалитетов

| Квалитет | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество единиц допуска, | 2,7 | 3,7 | 5 | 7 | 10 | 16 | 25 | 40 | 64 | 100 | 160 | 250 | 400 | 640 | 1000 | 1600 | 2500 |

В ЕСДП для размеров от 1 до 500 мм единица допуска определяется по формуле:

I =  + 0,001D,

I =  + 0,001 * 98 =  4,738 мм.

IT = 16 * 4,38 = 75,8 мм

Задача №66. По заданному диаметру вала или отверстия, квалитету и основному отклонению определить численные значения допуска, основного и второго отклонений.

Привести условную запись поля допуска в буквенном и цифровом обозначении.

Дано:

Номинальный размер отверстия - 90 мм

Квалитет - 7

Основное отклонение - F

Решение:

Номинальный размер отверстия = 90 мм;

Нижнее отклонение отверстия EI = +0,036;

Верхнее отклонение отверстия ES = +0,090 мм;

Наименьший предельный размер отверстия Dmin = 90 + 0,036 = 90,036 мм ;

Наибольший предельный  размер отверстия Dmax = 90 + 0,090 = 90,090 мм;

Допуск отверстия TD = 90,090 – 90,036 = 0,054 мм.

Условная запись поля допуска – 90 F 7.

Таблица 7 - Предельные отклонения отверстий при номинальных размерах от 1 до 500 мм (система отверстия)

| Интервал размеров, мм | Предпочтительные поля допусков |
| --- | --- |
|  | H7 | Js7 | K7 | N7 | P7 | F8 | H8 | E9 | H9 | H11 |
|  | Предельные отклонения, мкм |
| от 1 до 3 | +10 0 | +5 -5 | 0 -10 | -4 -14 | -6 -16 | +20 +6 | +14 0 | +39 +14 | +25 0 | +60 0 |
| Св. 3 до 6 | +12 0 | +6 -6 | +3 -9 | -4 -16 | -8 -20 | +28 +10 | +18 0 | +50 +20 | +30 0 | +75 0 |
| Св. 6 до 10 | +15 0 | +7 -7 | +5 -10 | -4 -19 | -9 -24 | +35 +13 | +22 0 | +61 +25 | +36 0 | +90 0 |
| Св. 10 до 18 | +18 0 | +9 -9 | +6 -12 | -5 -23 | -11 -29 | +43 +16 | +27 0 | +75 +32 | +43 0 | +110 0 |
| Св. 18 до 30 | +21 0 | +10 -10 | +6 -15 | -7 -28 | -14 -35 | +53 +20 | +33 0 | +92 +40 | +52 0 | +130 0 |
| Св. 30 до 50 | +25 0 | +12 -12 | +7 -18 | -8 -33 | -17 -42 | +64 +25 | +39 0 | +112 +50 | +62 0 | +160 0 |
| Св. 50 до 80 | +30 0 | +15 -15 | +9 -21 | -9 -39 | -21 -51 | +76 +30 | +46 0 | +134 +60 | +74 0 | +190 0 |
| Св. 80 до 120 | +35 0 | +17 -17 | +10 -25 | -10 -45 | -24 -59 | +90 +36 | +54 0 | +159 +72 | +87 0 | +220 0 |
| Св. 120 до 180 | +40 0 | +20 -20 | +12 -28 | -12 -52 | -28 -68 | +106 +43 | +63 0 | +185 +85 | +100 0 | +250 0 |
| Св. 180 до 250 | +46 0 | +23 -23 | +13 -33 | -14 -60 | -33 -79 | +122 +50 | +72 0 | +215 +100 | +115 0 | +290 0 |
| Св. 250 до 315 | +52 0 | +26 -26 | +16 -36 | -14 -66 | -36 -88 | +137 +56 | +81 0 | +240 +110 | +130 0 | +320 0 |
| Св. 315 до 400 | +57 0 | +28 -28 | +17 -40 | -16 -73 | -41 -98 | +151 +62 | +89 0 | +265 +125 | +140 0 | +360 0 |
| Св. 400 до 500 | +63 0 | +31 -31 | +18 -45 | -17 -80 | -45 -108 | +165 +68 | +97 0 | +290 +135 | +155 0 | +400 0 |

Таблица 8 - Предельные отклонения валов при номинальных размерах от 1 до 500 мм (система отверстия)

| Интервал размеров, мм | предпочтительные поля допусков |
| --- | --- |
|  | g6 | h6 | js6 | k6 | n6 | p6 | r6 | s6 | f7 | h7 | e8 | h8 | d9 | h9 | d11 | h11 |
|  | Предельные отклонения, мкм |
| от 1 до 3 | -2 -8 | 0 -6 | +3 -3 | +6 0 | +10 +4 | +12 +6 | +16 +10 | +20 +14 | -6 -16 | 0 -10 | -14 -28 | 0 -14 | -20 -45 | 0 -25 | -20 -80 | 0 -60 |
| Св. 3 до 6 | -4 -12 | 0 -8 | +4 -4 | +9 +1 | +16 +8 | +20 +12 | +23 +15 | +27 +19 | -10 -22 | 0 -12 | -20 -38 | 0 -18 | -30 -60 | 0 -30 | -30 -105 | 0 -75 |
| Св. 6 до 10 | -5 -14 | 0 -9 | +4,5 -4,5 | +10 +1 | +19 +10 | +24 +15 | +28 +19 | +32 +23 | -13 -28 | 0 -15 | -25 -47 | 0 -22 | -40 -76 | 0 -36 | -40 -130 | 0 -90 |
| Св. 10 до 18 | -6 -17 | 0 -11 | +5,5 -5,5 | +12 +1 | +23 +12 | +29 +18 | +34 +23 | +39 +28 | -16 -34 | 0 -18 | -32 -59 | 0 -27 | -50 -93 | 0 -43 | -50 -160 | 0 -110 |
| Св. 18 до 30 | -7 -20 | 0 -13 | +6,5 -6,5 | +15 +2 | +28 +15 | +35 +22 | +41 +28 | +48 +35 | -20 -41 | 0 -21 | -40 -73 | 0 -33 | -65 -117 | 0 -52 | -65 -195 | 0 -130 |
| Св. 30 до 50 | -9 -25 | 0 -16 | +8,0 -8,0 | +18 +2 | +33 +17 | +42 +26 | +50 +34 | +59 +43 | -25 -50 | 0 -25 | -50 -89 | 0 -39 | -80 -142 | 0 -62 | -80 -240 | 0 -160 |
| Св. 50 до 65 | -10 -29 | 0 -19 | +9,5 -9,5 | +21 +2 | +39 +20 | +51 +32 | +60 +41 | +72 +53 | -30 -60 | 0 -30 | -60 -106 | 0 -46 | -100 -174 | 0 -74 | -100 -290 | 0 -190 |
| Св. 65 до 80 |  |  |  |  |  |  | +62 +43 | +78 +59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Св. 80 до 100 | -12 -34 | 0 -22 | +11 -11 | +25 +3 | +45 +23 | +59 +37 | +73 +51 | +93 +71 | -36 -71 | 0 -35 | -72 -126 | 0 -54 | -120 -207 | 0 -87 | -120 -340 | 0 -220 |
| Св. 100 до 120 |  |  |  |  |  |  | +76 +54 | +101 +79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Св. 120 до 140 | -14 -39 | 0 -25 | +12,5 -12,5 | +28 +3 | +52 +27 | +68 +43 | +88 +63 | +117 +92 | -43 -83 | 0 -40 | -85 -148 | 0 -63 | -145 -245 | 0 -100 | -145 -395 | 0 -250 |
| Св. 140 до 160 |  |  |  |  |  |  | +90 +65 | +125 +100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Св. 160 до 180 |  |  |  |  |  |  | +93 +68 | +133 +108 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Св. 180 до 200 | -14 -44 | 0 -29 | +14,5 -14,5 | +33 +4 | +60 +31 | +79 +50 | +106 +77 | +151 +122 | -50 -96 | 0 -46 | -100 -172 | 0 -72 | -170 -285 | 0 -115 | -170 -460 | 0 -290 |
| Св. 200 до 225 |  |  |  |  |  |  | +109 +80 | +159 +130 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Св. 225 до 250 |  |  |  |  |  |  | +113 +84 | +169 +140 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Св. 250 до 280 | -17 -49 | 0 -32 | +16,0 -16,0 | +36 +4 | +66 +34 | +88 +56 | +126 +94 | +190 +158 | -56 -108 | 0 -52 | -110 -191 | 0 -81 | -190 -320 | 0 -130 | -190 -510 | 0 -320 |
| Св. 280 до 315 |  |  |  |  |  |  | +130 +98 | +202 +170 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Св. 315 до 355 | -18 -54 | 0 -36 | +18,0 -18,0 | +40 +4 | +73 +37 | +98 +62 | +144 +108 | +226 +190 | -62 -119 | 0 -57 | -125 -214 | 0 -89 | -210 -350 | 0 -140 | -210 -570 | 0 -360 |
| Св. 355 до 400 |  |  |  |  |  |  | +150 +114 | +244 +208 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Св. 400 до 450 | -20 -60 | 0 -40 | +20,0 -20,0 | +45 +5 | +80 +40 | +108 +68 | +166 +126 | +272 +232 | -68 -131 | 0 -63 | -135 -232 | 0 -97 | -230 -385 | 0 -155 | -230 -630 | 0 -400 |
| Св. 450 до 500 |  |  |  |  |  |  | +172 +132 | +292 +252 |  |  |  |  |  |  |  |  |

81. По  заданным  номинальным  размерам  и  посадкам  определить:  номинальные размеры, систему посадки,  посадку,  квалитеты,  предельные отклонения,   предельные размеры,   допуски, предельные зазоры (натяги), средний зазор (натяг), допуск посадки.

Построить графическое  изображение полей допусков и проставить на нем необходимые размеры.

Дано:

Действительный  размер  отверстия – 70,140 мм

Действительный  размер  вала – 69,969 мм

Условное обозначение посадки - 70

Решение:

Номинальный размер отверстия и вала = 70 мм;

Нижнее отклонение отверстия EI = +0,060 мм;

Верхнее отклонение отверстия ES = +0,134 мм;

Наименьший предельный размер отверстия Dmin = 70 + 0,060 = 70,060 мм ;

Наибольший предельный  размер отверстия Dmax = 70 + 0,134 = 70,134 мм;

Допуск отверстия TD = 70,134 – 70,060 = 0,074 мм.

Нижнее отклонение вала ei = - 0,030 мм;

Верхнее отклонение  вала es = 0 мм;

Наименьший предельный размер вала dmin = 70 – 0,030 = 69,970 мм;

Наибольший предельный размер вала dmax = 70 + 0 = 70 мм;

Допуск  вала Td = 70 – 69,970 = 0,030 мм .

Наибольший зазор Smax =  Dmax  -   dmin   =  70,134 – 69,970  = 0,164 мм.

Наименьший зазор Smin =  Dmin    -   dmax  =  70,060 – 70 = 0,060 мм.

Средний зазор Sср =  (0,164 + 0,060) / 2 = 0,112 мм.

Допуск  посадки  ТS  = TD + Td = 0,074 + 0,030 = 0,104 мм.

Квалитет отверстия – 8.

Квалитет вала – 7.

Посадка отверстия – Е8.

Посадка вала – h7.

Посадка в счистеме отверстия.

Покажем на примере (рис. 81.1), как строятся графические изображения полей допусков. Проводим горизонтальную нулевую линию, перпендикулярную к ней — вертикальную, а на ней — шкалу. Выбираем масштаб: одно деление соответствует отклонению 10 мк. Строим поле допуска отверстия: например, проводим одну горизонтальную линию на уровне — 30 мкм (верхнее отклонение) от оси; нижнее отклонение равно нулю; следовательно, вторая горизонтальная линия совпадает с нулевой. Соединяем эти линии, получаем поле допуска. Наносим наибольший Dmax и наименьший Dmin предельные размеры и обозначаем допуск отверстия — ТD.

Рис. 81.1 Графические изображения полей допусков

12 ТРЕБОВАНИЯ К  ОФОРМЛЕНИЮ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ

РАБОТЫ

Выполненная контрольная работа в срок, установленный учебным графиком, представляется учреждение образования.

Контрольная работа, сдаваемая на проверку, должна быть выполнена в         отдельной школьной тетради в клеточку. На обложке тетради пишется:                наименование учебного заведения, наименование дисциплины, номер               контрольной работы, номер варианта, полное название и год издания                 методических указаний, выданных учащемуся на установочных занятиях для    самостоятельного изучения дисциплины   и   выполнения   контрольной   работы,     фамилия,  имя  и  отчество      учащегося, его шифр.

Работу надо выполнять аккуратно, разборчивым почерком, обязательно      шариковой ручкой или чернилами синего, фиолетового или черного цвета, с       интервалом между строками 8...10 мм (обычно через одну клеточку). Для            замечаний преподавателя обязательно оставлять поле шириной не менее 40 мм, а в конце тетради не менее одной чистой страницы для рецензии. Решение каждой   задачи и ответ на вопросы контрольной работы необходимо начинать с новой страницы.

Тексты условий задач, их исходные данные и название вопросов                    переписывать обязательно и полностью.

Решение задач должно быть последовательным и разделённым по пунктам. Каждый пункт должен иметь подзаголовок, расчётную формулу, обозначение (расшифровку) символов и числовых коэффициентов и полный цифровой расчёт. Обозначение (расшифровка) применяемых символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, должен быть приведён под формулой с новой строки и в той последовательности, в какой они приведены в формуле. Первая строка               расшифровки должна начинаться со слова «где» без двоеточия. Порядок            подстановки числовых значений должен соответствовать порядку расположения в формуле буквенных обозначений этих величин. После подстановки исходных      значений следует вычислить и указать окончательный результат и указать его   размерность, если полученное значение такую имеет. (Более подробно см.         примеры решения задач в данных методических указаниях).

Правильность всех вычислений надо тщательно проверить, обращая особое внимание на соответствие, в каких единицах подставлены в формулу величины и оценить, правдоподобность полученного ответа.

Ответ на вопросы контрольной работы должен быть последовательным и   чётким. Рисунки и схемы должны быть выполнены в соответствии с требованием черчения и только карандашом.

В конце работы обязательно указывается литература, используемая для       выполнения контрольной работы в соответствии с требованиями стандарта,       ставится число написания работы и подпись учащегося.

По результатам выполнения домашней контрольной работы выставляется    зачет.

13 ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ   ДОМАШНЕЙ    КОНТРОЛЬНОЙ

РАБОТЫ

Отметка «зачтено» выставляется при условии:

- работа выполнена в полном объеме, в соответствии с заданием,       ответы на все теоретические вопросы даны полно, последовательно, в      требуемых случаях иллюстрированы схемами, графиками, диаграммами и др., правильно употребляется научно-техническая терминология, ГОСТы, нормативы.

Задачи решены, верно, ход решения пояснен.

Графические задания выполнены аккуратно, в соответствии с ГОСТами.      Работа аккуратно оформлена, приведен список использованной литературы.

Работа может быть зачтена, если она содержит единичные несущественные ошибки:

- описки, не искажающие сути ответа на теоретические вопросы;

- неточности, допущенные при ответе на теоретические вопросы;

- отсутствие выводов в процессе освещения вопросов, решении задач;

- линии чертежа выполнены не в соответствии с ЕСКД;

- нанесение размеров выполнено не в соответствии с ЕСКД;

- арифметические ошибки в решении задач, не приводящие к                абсурдному результату и т.п.;

- при отсутствии списка используемой литературы или                             несоответствии его оформления стандарту.

Отметка «не зачтено» выставляется, если работа выполнена не в полном           объеме или содержит следующие существенные ошибки:

- не раскрыто основное содержание вопросов задания;

- ответы на теоретические вопросы полностью переписаны из учебной
литературы без адаптации к контрольному заданию;

- отдельные вопросы в работе освещены не в соответствии с вариантом задания;

- неправильно    употребляются    научно-техническая    терминология,
ГОСТы, нормативы, единицы измерения;

- для решения задач неправильно выбрана формула, допущены грубые ошибки в расчетах;

- схемы, графические задания выполнены не в полном объеме, с               нарушениями требований ЕСКД;

- разрезы, сечения, сопряжения, проекции различных пространственных форм на плоскости выполнены с грубыми ошибками и т.п.

Контрольная работа, выполненная небрежно, неразборчивым подчерком, а также не по заданному варианту, возвращается учащемуся без проверки, с         указанием причин возврата.

Приложение 1

Образец оформления титульного листа домашней контрольной работы

_____________________________________________________________

( наименование учреждения образования)

___________________________________________________________________________________

( наименование  учебной дисциплины)

Домашняя контрольная работа №_________

вариант №_________

учащегося(щейся) заочного отделения______курса__________группы

_______________________________________________________________

( фамилия,  имя, отчество)

специальности___________________________________________________

________________________________________________________________

шифр учащегося(щейся)___________________________________________

Дата получения на рецензию___________

Зачтено, не зачтено

Дат рецензирования_______________

Рецензент____________________                     ________________________

(подпись)                                                          ( фамилия,  имя, отчество)